# Reconhecimento de vidrarias e equipamentos em geral

Antes de iniciar qualquer experimento em um laboratório químico, é importante familizar-se com os equipamentos disponíveis, conhecer seu funcionamento, indicação de uso e a maneira correta de manuseá-lo.

Grande maioria dos equipamentos utilizados nos laboratórios é de vidro, portanto é necessário muito cuidado ao manuseá-los.  Estes podem ser de vidro comum, pirex ou de quartzo fundido.

A seguir apresentaremos alguns equipamentos básicos utilizados rotineiramente em laboratórios de química e suas funções.

Vidrarias:

Utensilios de porcelana:

Utensilios gerais:

Alguns equipamentos:

Possui na sua base um regulador de entrada de ar, a chama torna-se amarela e relativamente fria (com temperatura mais baixa). A esta temperatura a combustão é incompleta.

Com o aumento da entrada de ar a chama torna-se azul, mais quente e forma um cone interior distinto, mais frio.

Zona neutra: é uma zona interna próxima da boca do tubo, limitada por uma "camada" azulada que contém os gases que ainda não sofreram combustão. É a região de menor temperatura da chama (300 ºC a 530 ºC).

Zona redutora: é uma zona intermediária, luminosa, que fica acima da zona neutra e forma um pequeno "cone", onde se inicia a combustão do gás. Nesta zona forma-se monóxido de carbono, que se decompõe por ação do calor dando origem a pequenas partículas de carbono, que, sendo incandescentes, dão luminosidade à chama e espalham-se sobre a tela de amianto na forma de "negro de fumo". Região da chama de temperatura intermediária (530 ºC a 1540 ºC).

Zona oxidante: zona externa de cor violeta-pálido, quase invisível, que compreende toda a região acima e ao redor da zona redutora. Os gases que são expostos ao ar sofrem combustão completa, formando gás carbônico e água. Região de maior temperatura (1540 ºC).

Questões:

- Qual a diferença entre os tipos de vidro (comum, pirex e quartzo fundido) utilizados na fabricação de vidrarias?

- Cite pelo menos duas substâncias higroscópicas que poderiam ser colocadas em um dessecador.

- Quando deve ser usada uma pipeta volumétrica? E a graduada?

- Pesquisar a respeito da composição do gás de rua e do G.L.P. (gás liquefeito de petróleo).

- Qual a função da tela de amianto?

Referências Bibliográficas

1-Trindade, D.F.; Oliveira, F.P.; Banuth, G.S.L.; Bispo, J.G. Química Básica Experimental, Editora Ícone, São Paulo – SP, 1998.

2-Bessler, K.E. ; Neder, A. de V.F. Química em Tubos de Ensaio, Editora Edgar Blücher Ltda, São Paulo – SP, 2004.

# Text boxes

(Tubos de ensaio: utilizados para realização de reações químicas em pequena escala, principalmente testes qualitativos. Podem ser aquecidos em movimentos circulares diretamente sob a chama do Bico de Busen.

Tubos de ensaio devem ser aquecidos de forma que a extremidade aberta não esteja virada para uma pessoa.

(Béquer: utilizado para dissolver uma substância em outra, preparar soluções em geral, aquecer líquidos, dissolver substâncias sólidas e realizar reações.

(Kitassato: frasco com saída lateral, utilizados em "filtrações a vácuo", ou seja, nas quais é provocado um vácuo parcial dentro dos recipiente para acelerar o processo de filtração.

(Erlenmeyer: devido ao seu gargalo estreito, é utilizado para dissolver substâncias, agitar soluções e aquecer líquidos sobre a tela de amianto.  Integra várias montagens como filtrações, destilações e titulações.

(Balão de fundo redondo: utilizado para aquecer líquidos ou soluções e realizar reações em geral. É também utilizado em sistemas de refluxo e evaporação a vácuo, acoplado à Rotavapor.

(Balão de fundo chato: utilizado para aquecer brandamente líquidos ou soluções, realizar reações com desprendimentos de gás e armazenar líquidos ou soluções.

(Funil comum: utilizado em filtrações simples, com o auxílio de um papel de filtro, e  transferir líquidos de um recipiente para outro.

(Proveta: utilizada para medir volumes de líquidos sem grande precisão.

(Balão volumétrico: utilizado para preparar e diluir soluções com volumes precisos e prefixados. Não pode ser aquecido, pois possui grande precisão de medida. Equipamento calibrado.

(Pipeta graduada: utilizado para medir volumes variáveis de líquidos com boa precisão. Não pode ser aquecida.

(Vidro de relógio: utilizado normalmente na pesagem e no transporte de substâncias químicas. É também utilizado para cobrir, por exemplo, cápsula de porcela de modo a proteger os sólidos e evitar perda de reagentes.

(Condensador: utilizado para condensar os vapores produzidos no processo de destilação ou aquecimento sob refluxo. Existem condensadores de Liebig ou de tubo reto, de bolas e de serpentina.

(Funil de separação/decantação: utilizado para separar líquidos imiscíveis e na extração líquido-líquido. Também é conhecido como funil de bromo.

(Bureta: utilizada para medida precisa de volume de líquidos. Permite o escoamento controlado de líquido através da torneira. Equipamento utilizado em titulações. Não pode ser aquecida. Equipamento calibrado.

(Pipeta volumétrica: utilizada para medir, com grande precisão, um volume fixo de líquidos. Não pode ser aquecida. Equipamento calibrado.

(Pipeta graduada: utilizada para medida de volumes variáveis de líquidos com boa precisão dentro de uma determinada escala. Não pode ser aquecida. Equipamento calibrado.

(Bastão de vidro/baqueta: utilizado para agitação de soluções e de líquidos, na dissolução de sólidos, no auxílio para transferência de líquidos de um recipiente para outro, etc.

(Bolinhas de vidro: utilizadas em montagens de refluxo e destilação para evitar a superebulição (fenômeno em que um líquido ferve a uma temperatura  maior que seu ponto de ebulição). Pode também ser de porcelana.

(Placa de Petri: utilizada para secagem de substâncias. É um recipiente raso com tampa. Em Biologia são utilizadas para desenvolvimento de culturas de fungos ou bactérias.

(Tubo de Thiele: utilizado na determinação do ponto de fusão das substâncias. Existem equipamentos eletrônicos para este fim.

(Dessecador: utilizado para guardar substâncias em atmosfera com baixa umidade.  Contém substâncias higroscópicas, ou seja, que absorvem a umidade do meio.

(Cadinho: utilizado para calcinações de substâncias, no aquecimento e fusão de sólidos a altas temperaturas. Pode também ser constituído de ferro, prata ou platina.

(Funil de Büchner: utilizado em filtrações a vácuo em conjunto com o kitassato.

(Cápsula: utilizado na evaporação de líquidos. Pode ser aquecido diretamente na chama.

(Almofariz e pistilo: utilizado para trituração e pulverização de sólidos. Pode também ser constituído de ágata.

(Argola ou anel: utilizado para suporte de funil vidro em montagens de filtração, decantação, etc.

(Tela de amianto: tela metálica (de aço), com o centro recoberto em amianto ou cerâmica, utilizada para distribuir uniformemente o calor recebido da chama do bico de  Busen para todo o recipiente.

(Suporte para tubos de ensaio: utilizado para sustentação de tubos de ensaio.

(Pinça de madeira: utilizada para segurar tubos de ensaio.

(Garra metálica: utilizada para fixar os diversos equipamentos, mantendo a montagem estável.

(Tripé: utilizado para dar sustentação à tela de amianto ou ao triângulo de porcelana.

(Pinça metálica: utilizado para segurar objetos aquecidos.

(Suporte universal: utilizado para dar sustentação à tela de amianto ou ao triângulo de porcelana.

(Agitador magnético: utilizado para agitar soluções e  líquidos. Podem ser só de agitação e/ou com aquecimento.

(Piseta ou frasco lavador: utilizado para lavagem de diversos materiais. Normalmente contém água destilada, mas outros solventes podem também ser armazenados.

(Espátula: utilizada para transferência de substâncias sólidas.

(Pipetador de borracha ou pêra: utilizado para encher pipetas por sucção, principalmente no caso de líquidos voláteis, irritantes ou tóxicos.

(Trompa de vácuo: utilizada para reduzir a pressão no interior de um frasco, principalmente durante a filtração sob pressão reduzida.

(Estufa: utilizado para secagem de materiais em geral, principalmente vidrarias.

(Balança: utilizado para determinação de massa. As balanças mais comuns são mecânicas ou eletrônicas As balanças mecânicas mais precisas têm sua sensibilidade restrita a uma ordem de grandeza de 0,01g.  As eletrônicas podem ter precisão de 0,0001g.  Em ambos os casos, a capacidade máxima de uma balança não ultrapassa muito o limite de 10000 ou 20000 vezes o valor da sensibilidade. Em todas as balanças, pesagens próximas da capacidade máxima acarretam erros de tendência, além da redução da vida útil do instrumento. Para boa utilização, devem estar niveladas e ter manutenção e calibração periódica.

(Centrífuga: utilizado para separação de misturas imiscíveis do tipo sólido-líquido, quando o sólido se encontra finamente disperso no líquido.

(Bomba de vácuo: utilizada para reduzir a pressão no interior de um recipiente.

(Manta aquecedora: utilizado para aquecimento de líquidos inflamáveis contidos em um balão de fundo redondo.

(Capela: utilizada para manusear substâncias gasosas, tóxicas, irritantes, etc.

(Bico de Bünsen: é utilizado como fonte de calor destinada ao aquecimento de materiais não inflamáveis.  Possui como combustível normalmente o G.L.P (butano e propano) e como comburente o gás oxigênio do ar atmosférico que em proporção otimizada permite obter uma chama de alto poder energético.

Tubo

Zona redutora

Zona neutra

Zona oxidante

Anel de regulagem do ar

Mangueira de gás

Base